## Slide 1
Blend Mode
손 제스처 → 동물 애니메이션 블렌딩 파이프라인
Direct Engine + Sequential Engine + Alpha Blending
HandAnimal Project · 2026

## Slide 2
Blend 모드란?
두 가지 요구사항을 동시에 만족시키는 하이브리드 방식
연속성 (Continuous)
손가락 굽힘 → 다리가 즉시 반응 손 DOF × scale → 관절 각도 (반응성, 실시간)
특수 동작 (Action)
주먹 쥐기 / 손목 비틀기 → 사전 디자인된 애니메이션 재생 (자연스러운 액션)
+
↓
Blend = (1 - α) × joints_direct + α × joints_keyframe
α = 0 → 손 제어 100% α = 1 → 애니메이션 100% 0<α<1 → 자연스러운 혼합

## Slide 3
전체 파이프라인 흐름
웹캠 프레임
→
MediaPipe 손 랜드마크 (21점×2손)
→
DOF 계산 +EMA 스무딩 (20 DOF/손)
→
Direct 엔진 (즉시 변환)
→
LDA 트리거 판별
↓ 트리거 없음
↓ 트리거 발동
joints = joints_direct (α = 0)
Sequential 키프레임 보간 → Alpha 블렌딩 적용
↘
↙
WebSocket 전송 → Unity AnimalController
{"l_leg":{"x":0,"y":0,"z":-32.5}, "r_leg":{...}, ...}

## Slide 4
두 엔진: Direct vs Sequential
Direct Engine
(MappingEngine)
역할: 손 DOF를 즉각 관절 각도로 변환
수식:
joint = (dof - dof_ref) × scale
예시 (l_leg):
index_mcp = 45°, ref = 12°
scale = 1.95
→ l_leg = (45-12) × 1.95 = 64.35°
특징:
매 프레임 즉시 계산 (반응성 최고)
노이즈 → 3° 데드존으로 보완
Sequential Engine
(KeyframeMappingEngine)
역할: 키프레임 애니메이션을 cursor 위치에서 보간
구조:
[frame0]→[frame1]→...→[frameN]
cursor 0.0 ~ N-1 (실수)
보간 수식:
lo = floor(cursor)
t = cursor - lo
pose = lerp(frame[lo], frame[hi], t)
특징:
Euler 최단 경로 보간 (_short)
±180° 경계 점프 방지

## Slide 5
LDA 트리거 판별
현재 손 포즈가 '공격 제스처'인가를 수학적으로 판별
① 손 변화량 계산
Δh = h_current − h_reference (캘리브레이션 기준 포즈와의 차이)
→
② LDA 스코어
score = w_left · Δh_left[idx] + w_right · Δh_right[idx]
→
③ 임계값 비교
threshold = separation × 0.5 × k score > threshold → 트리거!
직관적 의미
"idle 포즈와 action 포즈를 가장 잘 구별하는 방향으로 손 변화량을 투영했을 때의 크기"
스코어 분포:
0 threshold separation
──────────────── idle ──────────┤──────── action ────────────
k = ATTACK_THRESHOLD (1.0=기본 / 0.7=예민 / 1.5=둔감)
wrist_rot 직접 체크 (Death 옵션): |wrist_rot − ref| ≥ threshold → Death 트리거

## Slide 6
Alpha 커브 & 블렌딩 수식
Attack (Attack1 / Attack2)
α = sin( cursor/total × π )
α 1.0 │ ╭───╮ │ ╱ ╲ 0.5 │ ╱ ╲ │ ╱ ╲ 0.0 ┼──╱─────────────╲──
0 1 (cursor/total)
0→1→0 : 자연스럽게 진입 후 손 제어로 복귀
Death (특수 처리)
α = sin( min(cursor/total, 0.5) × π )
α 1.0 │ ╭────────── │ ╱ 0.5 │ ╱ │ ╱ 0.0 ┼──╱────────────────
0 1 (cursor/total)
0→1→유지 : 한번 발동하면 되돌아오지 않음
최종 블렌딩 수식
joints_final[jid] = (1 - α) × joints_direct[jid] + α × joints_keyframe[jid]
α = 0 손 제어 100% α = 0.5 50:50 혼합 α = 1 애니메이션 100%

## Slide 7
상태머신 (State Machine)
CONTINUOUS
joints = joints_direct α = 0 (손 제어 100%)
→
LDA score > threshold 또는 |Δwrist_rot| ≥ thr
ACTION
cursor 0 → N α = sin curve blend 적용
→
cursor ≥ N (완료)
COOLDOWN
45 frames (~1.5초)
↓ 종료 후
──────────────────────────────────────────────────────────────────
↑ cooldown == 0 → CONTINUOUS 복귀
CONTINUOUS 상세
• 매 프레임 Direct 엔진으로 관절 계산 • LDA 스코어 감시 중 • cooldown > 0이면 트리거 무시
ACTION 상세
• cursor += cursor_speed (기본 1.0/frame) • get_sequential_pose(anim, cursor) 호출 • (1-α)×direct + α×keyframe 혼합
COOLDOWN 상세
• joints = joints_direct (손 제어) • 45프레임 대기 후 CONTINUOUS 복귀 • 연속 재발동 방지

## Slide 8
캘리브레이션 — 양쪽 엔진 동기화
사용자마다 다른 손 크기와 자연 자세를 기준으로 보정
왜 필요한가?
• 손 크기/가동범위 개인차 • 자연 이완 자세 ≠ 완전 편 자세 • 기준 없이는 캘리브 포즈에서 다리가 기울어짐
수식 변화
캘리브 전: joint = (dof − h_ref_original) × scale 캘리브 후: joint = (dof − h_ref_new) × scale h_ref_new = 캘리브레이션 시점 실제 DOF 값 → 캘리브 포즈에서 joint = 0 보장
수정된 버그: Direct 엔진 미캘리브레이션
이전: engine.calibrate()만 호출 → _engine_direct는 원본 h_ref 그대로 결과: 캘리브 포즈에서 joints_direct ≠ 0 → idle 상태인데 다리가 기울어지는 버그
수정 코드
engine.calibrate(hands_angles) # KeyframeMappingEngine if args.mapping == 'blend': _engine_direct.calibrate(hands_angles) # MappingEngine ← 추가

## Slide 9
핵심 공식 3가지
Blend 모드의 모든 수식을 한 페이지로
① Direct 변환
joint[jid] = (hand_dof[assigned_dof] − h_ref[assigned_dof]) × scale_factor
손 DOF의 캘리브레이션 기준 대비 변화량을 scale로 증폭 → 관절 각도
② LDA 트리거
score = w_left · Δh_left[idx] + w_right · Δh_right[idx] trigger if score > separation × 0.5 × k
손 변화량 벡터를 LDA 가중치로 투영 → idle/action 구분 선 초과 시 발동
③ Alpha 블렌딩
joints_final = (1 − α) × joints_direct + α × joints_keyframe α = sin(cursor/total × π) 또는 sin(min(t, 0.5) × π)
두 엔진의 결과를 alpha로 선형 혼합 → 자연스러운 진입/복귀

## Slide 10
Blend Mode Summary
■ Direct Engine:
매 프레임 손 DOF → 관절 즉시 변환 (반응성)
■ Sequential Engine:
cursor 기반 키프레임 선형 보간 (부드러운 액션)
■ LDA Trigger:
손 변화량 투영 스코어로 action 자동 감지
■ Alpha Blending:
두 엔진을 sin 커브로 부드럽게 혼합
■ Calibration:
양쪽 엔진 동시 보정 → idle = 기본 자세 보장
HandAnimal Project · 2026